## Slide 1
大学物理实验
惠斯登电桥法测电阻

## Slide 2
一、实验目的
1、认识模拟电路中常用的电阻器
2、测量电阻器的阻值

## Slide 3
一、实验目的
电阻器的颜色条表示其阻值

## Slide 4
附：色环电阻识别方法-四色环电阻识别
四色环电阻 就是指用四条色环表示阻值的电阻，从左向右数，第一道色环表示阻值的最大一位数字；第二道色环表示阻值的第二位数字；第三道色环表示阻值倍乘的数；第四道色环表示阻值允许的偏差（精度）。
有一个小口决：棕一红二橙是三，四黄五绿六为蓝，七紫八灰九对白，黑是零，金五银十表误差。

## Slide 5
例如：
1、红，黄，棕，金 24*10=240欧 误差为5%
2、绿，红，黄，银 52*10000=520K欧 误差为10%

## Slide 6
1、欧姆表测量法
优点：
缺点：
快速、方便
误差较大
二、测量电阻的方法

## Slide 7
2、伏安法
电压表+电流表
限流电路，安培表内接法
RX
A
V
·
·
限流电路，安培表外接法
RX
V
A
伏特表与安培表的读数存在误差
二、测量电阻的方法

## Slide 8
根据用途不同，电桥有多种类型，其性能构造各有特点。
在各种电桥中，惠斯登电桥是其中最基本的一种，又称直流单臂电桥。
惠斯登电桥通常用来准确测量10-106 欧姆的中值电阻。
3、电桥测量法
二、测量电阻的方法

## Slide 9
惠斯登1843年发明此电桥
三、惠斯登电桥原理
检流计所在BD支路像“桥”一样架于BD之间，故称其为电桥。
当BD两点电势相等时，灵敏电流计G中无电流通过，则称此时电桥平衡。
G
R3
Rx

## Slide 10
当B、D两点间电势不等，电桥不平衡时，可调节R3，使检流计中电流为零，此时电桥达到平衡，于是有
G
R0
Rx
三、惠斯登电桥原理

## Slide 11
G
R0
Rx
两式相比，可得
三、惠斯登电桥原理
因此，由标准电阻R1、R2 和R3可求得Rx
比率臂
比较臂

## Slide 12
电桥采用待测电阻与标准电阻相比较的方法，测量的精度主要取决于标准电阻的精度，而制造较高精度的标准电阻并不困难。
灵敏电流计只用来判断有无电流，只要有足够的灵敏度即可。
不存在接入误差。
电桥测量电阻的优点：

## Slide 13
利用惠斯登电桥测量电阻，需要知道被测量电阻值的大致范围。
若不知RX的大概数值，可用万用表的Ω档进行粗测.
然后再利用惠斯登电桥测量电阻的精确值。

## Slide 14
滑线式惠斯通电桥，直流可调稳压电源，数字检流计，ZX21型旋转式电阻箱，单刀单掷开关2只，待测电阻，导线若干。
(2)
四、实验仪器及介绍：

## Slide 15
问题：滑键D在什么位置时，测量结果的相对误差最小？
答：我们应当这样选择R0 ：当滑键D在电阻丝中央时，使电桥达到平衡状态。

## Slide 16
1) 按图先摆好仪器，再接线路。选择待测电阻RX=510Ω，可知RX的阻值在510Ω左右。将电阻箱R0的阻值调至与RX相当，稳压电源E调节到1V左右；滑键D滑到AC中央。经老师检查线路无误后，闭合稳压电源开关KE 。
五、实验步骤与操作提示：

## Slide 17
2) 用左手按下滑键D上的铜片（注意只能按滑键的一端），眼睛密切注视检流计G，如果检流计示数迅速变化，说明通过G的电流很大，应迅速松开手指，使铜片弹起，以免烧坏检流计。
这是由于R0的阻值和RX的阻值相差太大，电桥很不平衡造成的。应检查R0的阻值，如有错置，立即改正。
当左手按下铜片时，如果检流计示数较慢地变化，可用右手调节R0，使G的示数向“0”变化，直到示数最接近“0”为止。
调节的方法是由电阻箱的高阻档到低阻档，(×100档、×10档和×1档)逐个仔细调节。

## Slide 18
3) 缓慢增加稳压电源E到3V左右，提高加在AC两端的电压，以增大电桥的灵敏度，这时检流计的示数又会偏离“0”，仔细调R0的低阻档，使示数重新接近“0”，这时电桥基本处于平衡状态。
4) 稍微移动滑键D，当按下铜片时，检流计指针准确指“0”，这时电桥就处于平衡状态。读记R0和L1 。

## Slide 19
5) 把R0和RX的位置对调，重复上述步骤，读记R0’ 和L1’ 。
6) 根据(3)式和(4)式，分别计算出待测电阻RX1和RX2，并求出它们的平均值RX 。
7) 选择其它待测电阻，重复上述步骤。
实验要求测量四个电阻（电阻值约为510，3000，10000，51000）完成测量完成后，测量数据交给实验教师盖章作为实验原始据。

## Slide 20
RX标称值 (Ω) | L1 (cm) | L2 (cm) | R0 (Ω) | L’1 (cm) | L’2 (cm) | R0’ (Ω) | RX实验值(Ω) |  | 
 |  |  |  |  |  |  | RX1 | RX2 | RX= (RX1+RX2) / 2
510 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3K |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10K |  |  |  |  |  |  |  |  | 
51K |  |  |  |  |  |  |  |  | 
六. 测量记录和数据处理
滑线式惠斯通电桥测电阻